ESPACE MENDES FRANCE
Association

Marché à Lots

Cahier des clauses techniques particulières

(CCTP)

FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE SYSTEMES DE CAPTATION, DE TRAITEMENT (POST-PRODUCTION) ET DE DIFFUSION EN LIGNE EN VUE D’EQUIPER UN SYSTEME FIXE EN SALLE DE CONFERENCE ET UN SYSTEME NOMADE

Date limite de réception des offres :

20/01/2017 à 12:00

I – GENERALITES

1-1 - Objet du marché et définition des besoins

Tout le matériel devra être livré avec la documentation correspondante, en langue française, pour son utilisation, son administration et son exploitation. Cette documentation devra couvrir de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la configuration livré, matériels et logiciels inclus.

L’Espace Mendès France souhaite équiper :

1/ pour la salle de conférence (voir plan) :

- Eclairage LED de la zone à filmer avec boitier de commande DMX (zone de conférence, voir plan) ;

- Un vidéo-projecteur full HD ;

- Matériels de prise de vue (full HD pour la vidéo) : une caméra tourelle et une caméra de qualité semi-professionnelle ;

- Unité mobile de contrôle et de montage : peu encombrant, mobile et facilité d’installation (de type mini Tricaster ou équivalent) intégrant un système de diffusion H264 en streaming ;

- Système de câblage (alimentations électriques des éléments et signaux vidéo en HDMI, signaux de commande de type RJ45, alimentation et commande (DMX) des éclairages) et installation de plastrons.

2/ pour le planétarium (salle hémisphérique sans point d’accroche au plafond, cf plan)

- Eclairage LED de la zone à filmer avec boitier de commande DMX (zone de conférence, voir plan) ;

- Système de partage d’accès de vidéo-projection, de type Clickshare ;

- Un vidéo-projecteur full HD (prévoir objectifs interchangeables/au moins 6 000 lumens).

Installation en interne par les techniciens.

3/ pour l’unité de reportage mobile

- système d’éclairage nomade à LED (intérieur et extérieur), sous forme de valises transportables.

4 points de sources lumineuses

- matériels de prise de vue (une caméra semi-professionnelle Full HD sur pied) et de prise de son (micro cravate de bonne qualité) avec mallette de transport,

- unité mobile de contrôle et de montage similaire à l’unité précisée en point 1.

Le matériel fourni devra répondre aux certifications NF et aux normes Européennes en vigueur. Si ce n’est pas le cas, le titulaire devra justifier que le matériel est compatible avec une utilisation sur le territoire français.

1-2 - Modalités d’exécution

Les matériels listés ci-dessus sont à installer pour une date limite fixée au 28 avril 2017.

DATES IMPERATIVES

(Installation : Le titulaire interviendra entre le 15 mars 2017 et le 25 avril 2017.

(Date de fin d’intervention : le 25 avril 2017

(Formation sur site : le 28 avril 2017 (matin ou après-midi), pour la première session et ensuite à

déterminer selon la date d’installation.

Lieu d’exécution :

Espace Mendès France

1 rue de la Cathédrale

86038 POITIERS CEDEX

Conditions de livraison :

Le matériel doit être livré sur site selon articles et quantités définis par le marché.

Le titulaire est responsable du bon acheminement et du bon état du matériel. En cas de dommage, il se doit de remplacer à l’identique les pièces et articles détériorés sans aucune indemnité de compensation.

Les risques afférents au transport et à la livraison des matériels incombent au titulaire du marché sans aucun supplément de prix.

Le candidat devra justifier de la provenance des fournitures et matériels utilisés.

Toutes les fournitures seront neuves, de fabrication récente et de première qualité. Ces conditions devront être justifiées par le titulaire.

Leur mise en place sera réalisée dans le respect des recommandations du fabricant et seront munies de tous les accessoires, appareils, dispositifs de sécurité nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.

Le titulaire du marché aura à sa charge les travaux annexes suivants :

( Livraison à l’Espace Mendès France

( La fourniture de tout le matériel nécessaire à la fixation du matériel et à son raccordement : goulottes, visserie, boitiers muraux de connexions, câble VGA et HDMI…

(Toutes les opérations de connexion, de raccordement et de mise en tension (sauf planétarium).

(Toutes les opérations de réglage et de calibrage du matériel ainsi que l’installation et paramétrage des consoles de montage (sauf planétarium).

A la fin des travaux, le titulaire devra effectuer le nettoyage de son chantier et l’enlèvement de tous ses déchets.

L’Espace Mendès France prend à sa charge l’installation et les connexions, par ses techniciens, du matériel au planétarium.

Garantie :

Elle prend effet à la date de réception des équipements après installation, vérifications et essais pratiqués.

Tout le matériel et les configurations devront être garantis sur site.

Garantie DEUX (2) ANS minimum.

II - MAINTENANCE ET FORMATION

2-1 - Maintenance corrective :

Pendant toute la durée de la garantie, en cas de panne, le titulaire se chargera de remettre en marche/de réparer le matériel ou le logiciel, ainsi que des mises à jour, après avoir été prévenu par Thierry MANGIN.

Délai d’intervention :

Le titulaire s'engage à effectuer les interventions de dépannage tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Le candidat s’engage à être le seul interlocuteur en cas de panne matériel ou logiciel pendant toute la durée de la garantie.

2-3 - Formation :

Au-delà de la prestation technique, le titulaire du marché s’engage à former les techniciens de l’Espace Mendès France.

Documents techniques :

Pour chaque équipement installé et avant réception définitive, le titulaire devra fournir :

-les documents d’équipements techniques sous forme de dossier

-une fiche technique indiquant les caractéristiques techniques du matériel installé

-une notice de fonctionnement, de conduite et d’entretien nécessaire à l’exploitation du matériel installé

-les CD d’installation des systèmes d’exploitation, drivers et logiciels

-les documents relatifs aux différentes licences installées